| 索引号 | 113418000032807066/202403-00006 | 组配分类 | 集中式饮用水水源地水质信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 池州市生态环境局 | 主题导航 | 城乡建设、环境保护 |
| 信息名称 | 池州市2024年2月份集中式生活饮用水水源水质状况(新版) | 文号 |  |
| 关键词 |  | 内容概述 |  |
| 成文日期 |  | 发布日期 | 2024-03-13 10:14 |
| 废止日期 |  |  |  |

## 池州市2024年2月份集中式生活饮用水水源水质状况(新版)

一、监测情况

2024年2月，对全市2个在用集中式生活饮用水水源（民生水厂、江口水厂）开展水质监测，上述均为河流型水源地。

（一） 监测点位

分别于民生水厂、江口水厂水源取水口处各设置1个监测断面。

（二） 监测项目

1、常规监测：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项指标，并统计当月各水源地的总取水量。

2、全分析：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的109项指标。

二、评价标准及方法

评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，基本项目按照《地表水水环境质量评价办法（试行）》（环办 [2011]22号）进行评价，补充、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2月份，池州市2个在用水厂饮用水水源地取水量345万吨，按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，两个水源地所有监测项目均符合标准，水质达标率为100%，水质达标率与上月（100%）相持平，符合国家生活生活饮用水水源地水质要求。

池州市集中式生活饮用水水源地水质状况统计见表1。

表1 2024年2月份池州市集中式饮用水水源地水质状况统计表

| 序号 | 城市名称 | 水源名称 | 水源类型 | 水质控制类别 | 达标情况 | 超标因子 及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 池州市 | 民生水厂 | 河流型 | Ⅲ类 | 达标 | / |
| 2 | 池州市 | 江口水厂 | 河流型 | Ⅲ类 | 达标 | / |